Паспорт и инструкция по сборке и установке.

Модель Дачная Эконом.

Внимание!!!

Перед сборкой  и установкой, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке и эксплуатации!

Характеристики:

| 1 | УСИЛЕННЫЙ КАРКАС | Арочная конструкция из стальной квадратной трубы 20*20 основание 20*40. С каждого торца дверь с форточкой. Расстояние между дугами 1 метр. |
| --- | --- | --- |
| 2 | РАЗМЕРЫ | Длина: 4, 6 или 8 метров, ширина: 3 метра, высота: 2 метра |
| 3 | ПОКРАСКА | Эмаль ПФ |
| 4 | ПРОСТАЯ СБОРКА И ИНСТРУКЦИЯ | Простота сборки позволит Вам собрать данную теплицу в течение 1,5 - 3 часов. |
| 5 | ДОП. КОМПЛЕКТАЦИЯ | 1. Дополнительные дуги 2. Арочная Форточка 3. Автоматический открыватель форточки |
| 6 | ПЕРЕВОЗКА | Доставка теплицы возможна на а/м "Газель" |

Торцевая секция

Все крепежные элементы входят в комплект поставки теплицы.

Комплект поставки:

|  | Теплица 3*4 | Теплица 3*6 | Теплица 3*8 | Теплица 3*10 | Теплица 3*12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Торцевая секция | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Дуга | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| Форточка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Дверь | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Болт | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 |
| Гайка | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 |
| Завертка | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Для сборки теплицы Вам потребуется:

- Ключ гаечный на 10 мм;

- Шуруповерт;

- Нож строительный;

- Уровень строительный;

- Крепление поликарбоната к торцевым секциям теплицы

# На поверхность торца уложить лист сотового поликарбоната лицевой стороной листа вверх (она указана на защитной пленке).

# Лист поликарбоната выровнять относительно основания и линии края двери с напуском 5-7 мм.

# Уложив лист поликарбоната приступаем к его закреплению при помощи саморезов с прессшайбами

# После закрепления излишки листа поликарбоната обрезать строительным ножом по дуге торца.

# После закрепления поликарбоната приступаем к вырезке двери и форточки. При помощи ножа и линейки прорезаем сотовый поликарбонат по вертикальной линии открывания двери и форточки.

# Аналогично выполняется закрытие поликарбонатом второго торца.

Сборка каркаса теплицы

Общий вид каркаса в сборе:

Сборка теплицы начинается с крепления основания торцевых панелей к     нижним направляющим.

- Установить дуги на направляющие основания. Соединить винтами и гайками в местах заготовленных отверстий и затянуть их при помощи ключа и отвертки.

- Дуги и торцы соединить продольными направляющими и прикрепить к каждой дуге с внутренней стороны и торцам с помощью винтов и затянуть их при помощи ключа и отвертки.

- После сборки каркаса при необходимости выровнять положение каркаса относительно поверхности, проверить и при необходимости выровнять диагонали каркаса, проверить затяжку всех винтов каркаса